内江建工远大建筑科技有限公司

PC产线生产劳务外包

招

标

公

告

内江建工远大建筑科技有限公司

2020年11月

招标邀请函

为满足我司日常生产经营需要，现以邀请招标的方式确定我司生产所需PC线生产劳务外包单位。本次开标评审于2020年11月20日内江市高新区白马工业园区内江建工远大建筑科技有限公司PC工厂厂区会议室进行。

一、招标范围及要求

工期及产能要求概况：

1、本次招标劳务外包，工期为签订合同日期起累计产量达到2000m³，实际生产方量根据招标人要求为准，投标人不得以方量调整及其他一切原因向招标人提出任何条件。

2、施工地点：内江市高新区白马工业园区内江建工远大建筑科技有限公司PC工厂。

3、质量要求：达到招标人的验收规范。

3.1乙方必须按照设计文件，现行国家、行业和地方规范、图集等技术标准，甲方施工交底、当地政府部门要求等规定进行施工，且执行监理工程师、业主及设计院的要求。如以上标准、要求不一致则以较高标准为准。

3.2按照现行国家、行业和地方技术标准，所加工生产的混凝土构件出厂前验收合格率应达到100%，技术标准包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015、《四川省装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》DBJ51/T054、《建筑工业化混凝土预制构件制作、安装及质量验收规程》DBJ51/T008等。

3.3凡因乙方原因造成混凝土构件加工不合格的产品，乙方必须在甲方规定的时间内无偿返工整改，返工整改措施必须报甲方批准或由甲方编制整改方案，乙方遵照执行。整改后仍达不到工程质量要求的，由乙方按甲方实际损失额的1.3倍进行赔偿。

3.4乙方必须按照甲方质量控制体系执行，做好加工原始记录及质检资料收集与制作，乙方专职质检员必须对每一道工序的施工进行检验并确认合格后方可进行下一道工序施工。

4、需提供的资质证明资料

4.1具有独立法人资格，能独立承担民事责任；具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具有履行合同所必需的人力资源组织能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。具有劳务施工资质，能单独开具国家认可的增值税专用发票；

4.2被邀请人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

4.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力及售后服务体系，有能力提供本项目的合格产品和及时的售后服务；

4.4参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

4.5近二年参加构件厂劳务承包作业证明文件；

4.6具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4.7法律、行政法规规定的其他条件。

5、本次采购不接受以联合体的形式参与投标。

6、安全承诺函、民工工资发放承诺函，格式自理。

7、提供疫情防控承诺函，格式自理。

8、本合同工程不允许再次分包和转包（包括事实上的分包）。

9、现场勘察

发包人不组织统一察勘现场，建议投标人对现场进行考察，以便了解实际生产作业流程及现场工作条件。察勘现场的费用由投标人自行承担。察勘现场发生的人员伤亡事故和财产损失由投标人自行负责。

10、发包人不保证投标报价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

11、重新招标

经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足响应性要求时，发包人可以否决所有投标，重新招标。

二、招标文件的获取：

2.1 凡有意参加投标者，请于2020年 11 月13 日至 2020年 11 月 19日，在本公告官网www.njjgyd.com自行获取招标文件，过期不再接纳。

三、投标文件的递交

3.1投标文件递交截止时间及递交地点：将于2020年11月20日10时30分讲投标文件递交至内江市高新区白马工业园区内江建工远大建筑科技有限公司PC工厂内指定地点。

3.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.3本次招标公告将在内江建工远大建筑科技有限公司官网www.njjgyd.com

四、联系方式

地 址：内江市高新区白马工业园区内江建工远大建筑科技有限公司

联系人：李学娜

电  话：13440105101

五、评比办法及限价

采用竞争性谈判，合理低价中标，最高限价285元/m³。

六、投标保证金：人民币2万元整。开标截止时间前递交。

开户单位：内江建工远大建筑科技有限公司

开 户 行：成都银行内江分行

帐    号：1041 3000 0075 7220

未中标投标人的投标保证金在开标后15个工作日内无息退还。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）开标后在投标有效期内撤销其投标文件；

（2）由于投标人的原因致使招标工作不能顺利进行的；

（3）投标人以他人名义投标、串通投标、哄抬标价、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

（4）有关法律、法规规定的其它不予退还投标保证金的情形。

投标报价文件

一、说明

本条款是招标文件的重要组成部分，各项参数和技术要求，投标人完成的成品应符合国标、部标或行业相关技术标准的要求。

二、工期及产能要求

工期及产能要求概况：

1、本次招标劳务外包，工期为签订合同日期起累计产量约为2000m³，实际生产方量根据招标人要求为准，投标人不得以方量调整及其他一切原因向招标人提出任何条件。

2、劳务施工外包工作内容：中标人每日按照招标人厂区生产计划员提前下达的生产指定内容进行生产，工作内容包括但不仅限于物料领用、模具清理、模具组装、水电预埋、线边转运、置筋绑扎、混凝土浇捣、构件后处理、构件养护、设备日常维护（详见附件设备保养表）、混凝土脱模、成品转运、成品堆放（按招标人要求堆放至指定位置）、工器具合理摆放、作业区卫生清洁等达到PC构件成品交付及验收合格的一切内容。

三、技术及商务要求

1、中标单位须安排负责人对此次外包加工期间进行人员、质量、安全、沟通协调等管理工作，并对外包所有事宜负管理责任。

2、中标人须配置至少1名品质管理员，对制作工艺，品质质量进行全程监督、管理；1名总负责人，负责相关驻厂事宜的对接。

3、中标人作业时所需自行提供包括但不限于以下工具设备：

①扎勾②焊条③电焊机④各类手持工具、设备⑤其他工具、设备。

4、中标单位人员在招标人厂区领取钢筋保护层垫块、预埋件、定位工装、脱模剂等，领取前需告知招标人现场物资管理人员，由招标人物资管理人员发料后方可使用。如需超领，须告知招标人负责人说明原因，招标人同意后方可使用。

5、中标单位在施工时可能会分成白夜两个班组交替作业（具体以招标人告知为准）。

6、中标单位施工人员可在招标人食堂就餐，就餐费用为早餐6元/人，中餐12元/人，晚餐12元/人，缴纳就餐卡押金（20元/张，退厂时按实退还），就餐具体时间由招标人通知为准，中标单位须无条件接受。

7、作业地点工厂提供宿舍，按6人间安排住宿，中标人需按照工厂管理要求，确保宿舍及相邻区域卫生清洁并遵守相关管理规定。一经发现上述不合规行为第一次招标人下达纸质版警告通知文件，第二次招标人将给与处罚，第三次招标人可将中标人清除出场，因被招标人清除出场造成的工期延误和一切经济损失由中标单位承担。

四、PC构件成品质量与检验标准

1、未严格按照国家、行业、工厂的相关质量验收规范申请验收；浇捣完成后出现质量问题，造成的损失由中标方承担，且赔偿由此给招标人造成的损失（钢材、混凝土、辅材报废、供货周期滞后影响生产工期等损失）。

2、由招标人品管对中标方整个施工情况进行监管，并检验验收最终成品。

3、中标方进厂特种操作人员需持有相关上岗证。

4、其他未尽事宜，双方协商解决。

五、结算及付款方式

1、工程量计算原则及结算办法

（1）工程量计算原则：根据生产用图纸，单构件结算方量=构件长、宽、厚计算出的方量-洞口（边长大于等于50mm的方洞和直径大于等于50mm的圆洞）-构件周边所有缺口的方量。（具体项目的结算方量以招标方的方量为准）

(2)劳务单位作业人员离厂前，授权人员凭《结算退厂通知单》，在综合部办理后勤手续，若有后勤物资损坏、丢失的，应原价赔偿。

(3)劳务单位作业人员离厂后，授权人员凭《结算退厂通知单》，在供应链部办理物资退还手续及考核结果认定，若有物资损坏、丢失、报废的，应原价赔偿（不含低耗品）。

(4)劳务单位作业人员离厂后，授权人员凭《结算退厂通知单》，在制造部办理产量核定初审及考核结果认定，若有设备损坏、丢失的，应原价赔偿。

(5)劳务单位作业人员离厂后，授权人员凭《结算退厂通知单》，在质安工艺部办理产量核定终审及考核结果认定，若有报废构件的，应按构件体量及劳务单价补偿；

(6)凭BPL、BMI、IED等会签的《结算退厂通知单》，到采购合约部办理结算款支付。

2、付款方式

一票制结算，月结。甲乙双方于次月1-10日对工程量进行核对，核对无误后乙方向甲方开具增值税专用发票，甲方在收到乙方等额、有效的增值税专用发票及当期《月产量核定表》、《月劳务费结算表》、《月工资发放记录表》后于次月30日前支付乙方累计应付账款的70%款项，本合同终止后60日内甲方支付乙方剩余款项。

3、票据要求：

中标单位方提供的增值税专用发票必须符合相关规定，发票中的出票单位应与中标人名称完全一致。因发票未按时开具或因发票开具不合格造成招标人无法抵扣，其无法抵扣的税款由中标人承担。

六、其他

1、作业地点为：内江建工远大建筑科技有限公司 PC工厂内

# 附件

## 工程量清单

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 叠合板 | 楼梯 | 梁 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工制作 |  |  |  |  |  |
| 二 | 线下钢筋绑扎 | / |  |  |  |  |
| 三 | 质量、安全文明施工 |  |  |  |  |  |
| 四 | 设备保养考核 |  |  |  |  |  |
| 五 | 耗材 |  |  |  |  |  |
| 六 | 管理费（含保险） |  |  |  |  |  |
| 七 | 增值税 |  |  |  |  | 增值税税率% |
| 八 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 九 | 合计 |  |  |  |  | 第一、二、三、四、五、六、七、八项合计 |

说明：

备注：1.本合同含税单价中已包含完成相应工序劳务及相关工作的全部费用（包括但不限于本工程所需要的全部人工费、安全文明施工费、风险包干费、措施费及保险费、综合管理费、利润和税金，以及为完成本工程及其缺陷修复的人工费等费用）。

2.本清单中质量、安全文明施工、设备保养考核费用按照甲方质量、安全文明施工及设备物资保养相关考费标准（见附件）按月进行考核。

投标人公章：（名称）（盖章）

法定代表人

或授权代表：（签字）

日      期：

第三章 身份文件要求及格式

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名： 性别：  年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

年     月     日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

法定代表人授权书

本授权书声明：本人系公司的法定代表人，现授权为本公司的合法代理人，就内江建工远大建筑科技有限公司 PC生产线劳务外包招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

（单位公章）

被 授权人签 字：

第四章  评比办法

一、合理低价法评比说明：

本项目采用合理低价法，按下列步骤进行评审：

- 符合招标文件要求，且合理低价者为第一中标人。

- 若第一中标人放弃中标，则由第二中标人递补且愿意按第一中标人报价承接劳务作业的单位，

（3）评比委员会在评比过程中，中标候选人所报价格出现并列时，由注册资金较高的单位中标；若中标候选人所报价格并列且注册资金也相同时，以随机抽取的方式确定中标人，未被抽中的单位列入下一位次。

二、有下列情形之一的，应重新组织比选：
     （1）所有投标人不符合招标文件规定条件的。

（2）符合招标文件要求的投标人少于3家的。

第五章

内江建工远大建筑科技有限公司

PC生产线劳务外包协议

甲方：内江建工远大建筑科技有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方权利义务，经甲、乙双方共同协商，就甲方将PC生产线劳务外包给乙方达成一致，同意订立本合同。

一、名称、规格型号、价格、数量、合同金额：

| 名称 | 规格型号 | 暂定数量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC生产线 | 根据计划要求 | 2000 | 制作要求详见国家规范标准及甲方现场要求 |

## 注：本价格包含但不限于：自有机具配套材料费、机械费、运输费、装卸费（含人工和机械）、管理费、餐费、保险费、规费、税费、风险费、政策性文件规定费用、利润及及乙方需承担的义务、责任、风险（包含机械设备、人工、汽油柴油、原材料等的涨价费用）以及可能发生的一切费用。清单量仅供参考，具体数量以实际发生为准，清单量与实际发生数量差异较大时，乙方须予以接受。

工程量清单

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 叠合板 | 楼梯 | 梁 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工制作 |  |  |  |  |  |
| 二 | 线下钢筋绑扎 | / |  |  |  |  |
| 三 | 质量、安全文明施工 |  |  |  |  |  |
| 四 | 设备保养考核 |  |  |  |  |  |
| 五 | 耗材 |  |  |  |  |  |
| 六 | 管理费（含保险） |  |  |  |  |  |
| 七 | 增值税 |  |  |  |  | 增值税税率% |
| 八 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 九 | 合计 |  |  |  |  | 第一、二、三、四、五、六、七、八项合计 |

说明：

1.本合同含税单价中已包含完成相应工序劳务及相关工作的全部费用（包括但不限于本工程所需要的全部人工费、安全文明施工费、风险包干费、措施费及保险费、综合管理费、利润和税金，以及为完成本工程及其缺陷修复的人工费等费用）。

2.本清单中质量、安全文明施工、设备保养考核费用按照甲方质量、安全文明施工及设备物资保养相关考费标准（见附件）按月进行考核。

投标人公章：（名称）（盖章）

法定代表人

或授权代表：（签字）

日      期：

二、工期及产能要求概况：

1、本合同劳务外包不固定项目，工期为签订合同日期起完成合同约定的合同总量为止，每月生产最低产量约为700m³，实际生产方量根据甲方要求为准，乙方不得以方量调整及其他一切原因向甲方提出任何条件。

2、劳务施工外包工作内容：乙方每日按照甲方厂区生产计划员提前下达的生产指定内容进行生产，工作内容包括但不仅限于物料领用、模具清理、模具组装、水电预埋、线边转运、置筋绑扎、混凝土浇捣、构件后处理、构件养护、设备日常维护（详见附件设备保养表）、混凝土脱模、成品转运、成品堆放（按招标人要求堆放至指定位置）、工器具合理摆放、作业区卫生清洁达到PC构件成品交付及验收合格的一切内容。乙方组织人员按甲方提供的有关的预制构件图纸及甲方根据实际情况确定的内容进行生产，包括但不限于预埋件安装、钢筋绑扎、模具及固定工装组装，清理、构件制作、构件养护、构件修复等涉及构件制作的所有工序，并负责现场的安全、文明生产、半成品、成品保护等工作。

3、预制构件的生产制作包括：生产物资领取，模具清理、模具组装、模具检查、模具保养，涂刷缓凝剂或脱模剂，钢筋绑扎、钢筋骨架入模及调整，预埋件安装，混凝土浇筑、收面，构件养护、脱模、修补，构件质量检验、质（自）检资料的制作与收集、构件转运、堆码，生产区域、模台环境卫生等与构件生产及生产设备日常清理有关的所有工作。

4、当月若出现一次因乙方原因未按生产计划要求完成生产任务，造成违约交货的，当月应办理退厂结算。

三、技术及其他要求

1、乙方须安排负责人对此次外包加工期间进行人员、质量、安全、沟通协调等管理工作，并对外包所有事宜负管理责任。

2、乙方须配置至少1名品质管理员，对制作工艺，品质质量进行全程监督、管理。

4、乙方施工时所需自行提供包括但不限于以下工具设备：

①扎勾；②焊条；③电焊机；

④各类手持工具、设备；⑤其他工具、设备。

5、乙方人员在甲方厂区方领取钢筋保护层垫块、预埋件、定位工装、脱模剂等，领取前需告知甲方供应链部，由甲方发料。如需超领，须书面向供应链部说明原因，甲方同意后方可使用。

6、因工作量较大，乙方在施工时可能会分成白夜两个班组交替作业（以生产计划为准）。

7、乙方人员可在甲方食堂就餐，就餐费用为早餐6元/人，中餐12元/人，晚餐12元/人，就餐具体要求及时间由甲方通知为准，乙方须无条件接受。

8、工厂提供宿舍，按6人间安排住宿，乙方需按照工厂管理要求，确保宿舍及相邻区域卫生清洁并遵守相关管理规定。一经发现上述不合规行为第一次警告通知，第二次将给与处罚，第三次乙方3日内立即退厂，因乙方退厂造成的生产延误和一切经济损失由乙方单位承担。

四、PC构件成品质量与检验标准

1、未严格按照国家、行业、工厂的相关质量验收规范申请验收；浇捣完成后出现质量问题，造成的损失由中标方承担，且赔偿由此给招标人造成的损失（钢材、混凝土、辅材报废、供货周期滞后影响生产工期等损失）。

2、由甲方品管对乙方整个施工情况进行监管，并检验验收最终成品，结算数量以甲方验收数量为准。

3、乙方进厂特种作业人员需持有相关上岗证。

4、验收标准按第1条约定的验收标准进行执行，甲方有权利在发现生产中途出现质量异议时随时书面通知乙方，乙方配合甲方协商解决和退赔。

五、结算及付款方式：

1．人工费用采用计件方式，如下表：

| 序号 | 项目名称 | 叠合板 | 楼梯 | 梁 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工制作 |  |  |  |  |  |
| 二 | 线下钢筋绑扎 | / |  |  |  |  |
| 三 | 质量、安全文明施工 |  |  |  |  |  |
| 四 | 设备保养考核 |  |  |  |  |  |
| 五 | 耗材 |  |  |  |  |  |
| 六 | 管理费（含保险） |  |  |  |  |  |
| 七 | 增值税 |  |  |  |  | 增值税税率% |
| 八 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 九 | 合计 |  |  |  |  | 第一、二、三、四、五、六、七、八项合计 |

说明：

1.本合同含税单价中已包含完成相应工序劳务及相关工作的全部费用（包括但不限于本工程所需要的全部人工费、安全文明施工费、风险包干费、措施费及保险费、综合管理费、利润和税金，以及为完成本工程及其缺陷修复的人工费等费用）。

2.本清单中质量、安全文明施工、设备保养考核费用按照甲方质量、安全文明施工及设备物资保养相关考费标准（见附件）按月进行考核。

1、工程量计算原则及结算办法

（1）工程量计算原则：根据生产用图纸，单构件结算方量=构件长、宽、厚计算出的方量-洞口（边长大于等于50mm的方洞和直径大于等于50mm的圆洞）-构件周边所有缺口的方量。（具体项目的结算方量以招标方的方量为准）

(2)乙方授权人员凭《结算退厂通知单》，在综合部办理后勤手续，若有后勤物资损坏、丢失的，应原价赔偿。

(3)乙方授权人员凭《结算退厂通知单》，在供应链部办理物资退还手续及考核结果认定，若有物资损坏、丢失、报废的，应原价赔偿（不含低耗品）。

(4)乙方授权人员凭《结算退厂通知单》，在制造部办理产量核定初审及考核结果认定，若有设备损坏、丢失的，应原价赔偿。

(5)乙方授权人员凭《结算退厂通知单》，在质安工艺部办理产量核定终审，若有报废构件的，按构件体量及劳务单价补偿。

3、付款方式：

（1）合同价款费用组成：合同价款=人工费+质量、安全文明施工费+设备保养考核费+耗材+管理费（含保险）+增值税+利润

（2）一票制结算，月结。甲乙双方于次月1-10号对工程量进行核对，核对无误后乙方向甲方开具增值税专用发票，甲方在收到乙方等额、有效的增值税专用发票及当期《月产量核定表》、《月劳务费结算表》、《月工资发放记录表》后于次月30日前支付乙方累计应付账款的70%款项，本合同终止后60日内甲方支付乙方剩余款项。

（3）采用银行转账支付；甲方付款前，乙方必须提供符合国家规定的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款；乙方提供的发票号码应与税务登记号相对应，禁止出具假发票，若发现提供假发票，甲方有权不付款并追究供方法律责任，给甲方造成的损失由乙方承担。否则，由此产生的后果甲方概不负责。

（4）统计《生产计划通知书》《日生产统计审批表》，编制《月产量核定表》，统计汇总《负激励通知单》并编制《月劳务费结算表》报制造部审核。

（5）凭《月工资发放记录表》及审核的《月产量核定表》、《月劳务费结算表》办理费用支付。

4、票据要求：

中标单位方提供的增值税专用发票必须符合相关规定，发票中的出票单位应与中标人名称完全一致。因发票未按时开具或因发票开具不合格造成招标人无法抵扣，其无法抵扣的税款由中标人承担。

5、月完成量确认及计算原则

（1）构件生产量以甲方确认为准。

（2）工程量计算原则：根据生产用图纸，单构件结算方量=构件长、宽、厚计算出的方量-洞口（边长大于等于50mm的方洞和直径大于等于50mm的圆洞）-构件周边所有缺口的方量。（具体项目的结算方量以甲方的方量为准）

6、若乙方未及时发放民工工资致发生讨薪事故，履约保证金将不予退还，垫付的民工工资自结算款中一次性扣除，甲方将采用合理方法持续追缴不足部分直至完成，甲方有权向同行业公布讨薪事故。

六、履约保证金：2万元，乙方投标保证金直接转为履约保证金。签订合同前递交，合同履行完毕后15日内无息退还。

七、甲方的责任和义务

1、甲方提前向乙方下达日生产计划单，告知乙方生产计划数量。

2、由甲方品管对乙方施工完成的成品检验验收。

3、提供经签字确认的施工图纸一套，负责按本合同的约定支付人工费用。

4、负责生产所需原、辅材料的提供。

5、负责按每间房住6人的标准提供住宿。

6、负责开工前向乙方进行安全培训及技术交底。

7、负责制定生产计划与脱模规定，并下达每日生产计划，要求乙方按时完成任务。

8、现场管理人员负责对生产、技术、安全、质量的检查督促及指导，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方工作顺利开展。

9、甲方有权要求乙方停止违反甲方规章制度或不符合甲方要求、不听从指挥人员的工作。

10、有权对乙方在安全生产、施工规范、厂区管理、后勤管理等方面的工作进行奖惩。

11、甲方有权对乙方工资支付、安全管理相关制度和生产台账等情况进行监督、抽查，对其中不合理的情况有权责令其整改，对违反《劳动法》、《劳动合同法》及相关劳动法规的行为有权进行干涉，直至终止执行合同。

八、乙方的责任和义务

1、乙方需安排专人对此次外包加工期间进行人员、质量、安全、沟通协调等管理工作，并对外包所有事宜负管理责任；乙方须配置至少1名品质管理员，对制作工艺，品质质量进行全程监督、管理。负责人和品质管理员须为不同两人。

2、乙方进厂施工人员需持有相关上岗证，吊装人员具有行车操作证

3、乙方每日按照工厂计划员提前下达的生产计划制作成品。

4、乙方在甲方工厂施工需遵守甲方公司的规章制度，按要求做好劳保着装。

5、乙方应当根据甲方工期进度及用工数量要求，合理组织、选派合格的作业人员，以充足的劳动力为项目顺利实施提供有力的保障；乙方应按每日生产安排1～2名具有相应能力的专（兼）职管理人员。

6、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全计划，确保安全生产；未交底人员不得入场；安全事故发生时，有责任采取必要的措施，防止或者减少损失。

7、做好厂区模具的维护和使用，乙方要对设备操作人员严格培训，避免操作不当发生危险和对设备造成损坏；若因乙方作业人员违规操作导致模具或设备变形、损坏，所有损失均由乙方承担。

8、加强生产现场管理，按甲方标准搞好厂区、生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，做到文明生产，随时保持生产区域场地卫生整洁，严禁材料乱放，生产工段必须日做日清，控制定量，按计划领料，工完料尽、工完场清。

9、合同履行期间，乙方工作人员如发生安全事故，所有责任均由乙方承担，与甲方无关；同时，给甲方造成损失的应予赔偿。若法院判决甲方单独或与乙方连带向发生安全事故的人员承担赔偿责任，甲方在承担后，有权向乙方全额追偿。

10、 乙方应按每人200元缴纳住房押金，乙方退房时若房间设施无损坏甲方全额退押金。

11、乙方应按照甲方公司规定缴纳30元/人的水电气费，分摊宿舍的水电气费。

12、乙方入住甲方宿舍的人员须服从甲方管理。

13、其他未尽事宜，双方协商解决。

九、违约责任

1、甲方未按合同约定支付乙方款项，每逾期一天，处以应付款项的1‰作为违约金，违约金最多不超过应付款项的10%。

2、甲方提前向乙方提出日生产计划单，如乙方未按约定期限按生产计划完成，每逾期一天，处以应付款项的1%作为违约金，违约金最多不超过合同总价的10%，因乙方未按约定期限生产计划完成成品而导致甲方生产滞后所带来的一切损失和责任，均由乙方承担。

3、乙方应按图集和甲方要求制作、加工并保证成品质量，如因乙方制作、加工导致的质量问题，由此带来的一切损失和责任，均由乙方承担。

4、乙方如有违约行为，甲方有权不退还乙方缴纳的履约保证金。

5、甲方每月与乙方结算一次违约金、赔偿款，结算中直接在应付合同款中扣除。甲方未每月与乙方结算违约金、赔偿款的，不视为甲方放弃权利，甲方可在今后任意阶段向乙方主张违约、赔偿责任。

6、乙方有任意违反合同及附件约定的行为，构成违约，除应承担违约责任外，还应支付甲方为追究乙方违约责任或赔偿责任而支出的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、公证费等）。

7、甲方终止合同的，乙方应当在收到甲方通知的两日内退出生产现场，否则按每日5000元标准承担违约责任。

8、因乙方在发放民工工资的过程中，出现拖延、克扣、截留、挪用等情形，由乙方自行负责其经济损失和由此引起的法律责任，同时乙方按拖延、克扣、截留、挪用民工工资总额的25%向甲方支付违约金。

9、如乙方违反本合同的约定，拒不赔偿损失，或拖欠工伤费用，或拒绝支付违约金，甲方将在任一笔合同价款中扣除。

10、若乙方未为其工作人员办理工伤保险或意外伤害保险并支付保险费，出现工伤事故或意外伤害后，若因无保险赔付，法院判决甲方单独或与乙方连带承担责任，或者甲方自行垫付、政府机构要求甲方垫付的，甲方在承担或垫付后，有权向乙方全额追偿。

十、解除合同

1、因劳务单位拖欠工资等其他原因造成工人讨薪、闹事、打架斗殴等重大社会负面影响的。

2、泄露相关劳务招标，合同约定，偷窃工厂文件，辱骂公司管理人员，破坏工厂生产团结，推诿扯皮的。

3、拒不执行生产计划，因生产计划执行不利造成公司被违约处罚的。

4、要求补充合理劳务人员数量、更换不合格管理人员，屡次通知拒不整改的。

5、拒不服从工厂设备、生产、后勤、质量、安全、领料、5S管理等书面、口头要求，《负激励通知单》评定为重大违纪的，拒绝签收《负激励通知单》的。

6、其他不可抗力的。

十一、特别说明：本合同单价在合同期限内不因市场价格波动、供货周期等一切因素而调整。

十二、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效益。

十四、本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方：                                乙方：

法定代表人                            法定代表人

或其授权委托人：                      或其授权委托人：

年     月     日                  年     月     日

第六章

生产安全安全协议书

PC生产线劳务外包项目

项 目 单 位 （以下简称甲方）：内江建工远大建筑科技有限公司

项目承包单位（以下简称乙方）：

为了切实加强厂区现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书作为PC生产线劳务外包合同附件，与《劳务外包合同》具有相同法律效应。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保人员与设备的安全。

本协议的期限与合同履行期限相同，属于《劳务外包合同》的附件之一，具有与合同同样的法律效力。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对维护现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。

3、建立健全现场各项安全生产管理制度。

4、对乙方的人员进行安全培训、设备操作规程培训，劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

6、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

7、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

8、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家安全生产法，建立安全生产责任制和安全生产管理制度。在甲方厂区工作人员，应持国家规定相关证件，无作业禁忌。

2、服从甲方人员的管理，接受甲方组织的安全培训、操作规程学习，进入生产厂区作业按甲方要求佩戴安全帽、作业服、安全防护用品、登高佩戴安全绳。

3、乙方人员作业需在甲方指定区域进行，不得在甲方厂区乱窜，除甲方指定的设备可以用外，其余设备一律禁止使用，若私自乱动造成设备的损坏，全部由乙方按原价赔偿。

4、在整过作业过程中，乙方全体作业人员需遵守甲方的各项管理制度，厂区严禁吸烟，禁止从事除生产任务外的其他活动，车辆一律停放到指定区域，禁止人员车辆驶入厂区。

5、乙方需选派具有特种设备作业证件人员从事行车、电焊等相关工种，乙方工作人员在进入甲方厂区前，需将特种作业人员证件复印件交给甲方安全管理部门查验真伪并存档，若乙方不能提供特种作业人员证件则禁止使用甲方的行车、电焊机等特种设备。

6、乙方需指派一名管理人员，负责整过生产过程的安全和质量，在发现设备故障时，需及时向甲方设备管理人员报告，不得私自调整、修理甲方设备。

7、乙方在甲方厂区作业过程中如发生任何人身安全责任事故及财产损失，由乙方承担全部事故责任和经济责任，甲方概不负责。

8、乙方需对参加工作人员组织开展安全培训，并将培训记录报甲方备案。

9、乙方在甲方厂区作业时，认真做好整个过程的质量、安全管理工作，严格按照操作规程作业，杜绝违章指挥、违章作业，并接受甲方监督。

10、在作业过程中遇到的问题及时与甲方沟通，由甲方派人员协调解决。

11、乙方不得随意更换派往甲方的作业人员，如有人员调整，需提前将人员名单提供给甲方，经安全培训合格后，方可进场作业。

三、安全用电

1、乙方用电不能私自撕拉乱接电线，需由甲方专业电工完成。若私自乱接电线，造成的所有后果均由乙方自己承担。

2、乙方使用各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，否则，由此导致的一切后果由乙方承担。

3、乙方对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。并向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

四、人员安全

参加作业的所有人员，必须遵守甲方安全生产纪律，必须戴好安全帽进入作业现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。

五、 乙方违反安全管理规定的责任承担

1、更换作业人员未通知甲方，按照1000元/人.次承担违约责任。

2、进入生产厂区乙方人员必须佩带安全帽 未佩带安全帽进入现场按照200元/人.次承担违约责任，安全帽未系风绳按照100元/人.次承担违约责任。

3、不允许施工人员酒后作业，酒后进入现场按照500元/次.人承担违约责任。

4、高空作业不系安全带按照500元/次.人承担违约责任。

5、不具备特种作业人员资格操作特种设备，按照1000元/次承担违约责任。

6、乙方未指派现场管理人员负责现场的安全、质量，按照500元/次承担违约责任。

7、乙方人员在厂区抽烟，按照500元/人.次承担违约责任。

8、乙方人员车辆停进厂区，按照100元/辆*日承担违约责任。

9、乙方人员未着作业服、劳保用品，应立即改正，按50元/人承担违约责任。

10、作业区域杂、乱、脏按100元*日承担违约责任

11、未进甲方许可私自动用设备，按照500元/次承担违约责任。

12、甲方对乙方的违章、违规进行书面记载并通知乙方，违约金在合同款项中扣除。

13、如乙方人员拒不服从甲方管理，经甲方二次督导仍继续违章，甲方有权扣除当期应付款5%作为违约金，如乙方多次违章作业，造成严重后果，甲方有权解除合同，将乙方永久性列入黑名单，不得再次承包甲方相关业务。

本协议经双方签字盖章之日起生效，本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

本协议与双方签定的承包合同时效相同，签定合同的同时，签定本协议。

甲方单位（章）                         乙方单位（章）

代表人：                   代表人：

年   月   日                           年   月   日

第七章 作业保障承诺书

我    （公司名称）   ，对PC生产已进行了深入学习，完全能够掌握该PC构件生产技能，对工作内容、清理、清洁包括整个生产，直至成品交付有非常深刻的了解，已完全掌握生产工艺和生产技能，若未按招标文件要求和合同文件的要求履约，一切经济和损失由我司承担！

承诺人：（法人代表或其授权委托人签字）

公司盖章：

日期：   年    月    日

附件：

廉政合同

甲方（需方）：

乙方（供方）：

为认真贯彻中央加大反腐力度，推进廉政建设，预防和减少经济犯罪，维护市场的正常经济秩序，有效遏制不公平竞争和违纪违规违法问题的发生，甲乙双方本着遵守国家法律法规和企业规章制度，依法经营、开拓创新、廉洁从业、诚实守信，切实维护国家利益、企业利益的原则，甲乙双方自愿签订本廉政协议：

一、乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼券（现金），甲方人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券（现金）。如有违反，将视情节轻重对甲方人员给予批评、教育、罚款直至党纪、政纪、法律处分，对乙方给予扣减合同款3%—5%的处罚，直至终止合同。

二、乙方在合作过程中贿赂甲方人员，被纪检、检察、监察机关立案查处的，甲方有权终止合同，由此甲方所造成的损失均由乙方承担，并负责由此发生的一切费用（在合同款中扣除）。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方检举被纪检、检察、监察机关立案查处的，乙方有权从甲方获得被索贿款额1—3倍作为奖励（此款由索贿人承担）。

四、甲乙双方人员应禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生，如遇一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和当地纪检、监察、检察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查处视情节轻重给予党纪、政纪直至法律处分。

五、此协议与本采购合同同时签订，本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

发包人（公章）：                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：       法定代表人或授权代理人（签字）：

签订日期： 年  月  日                签订日期：  年  月  日

附件：

外包管理制度

1.目的

为确保公司管理体系规定制度有效执行，提高外包供应商参与的积极性，提升产品控制能力，规范生产现场的工作纪律，确保生产安全、有序的进行，以改善生产效率、降低成本、提升产品质量，使外包供应商和产品处于受控状态。

2. 适用范围：

外包供应商。

3.参考资料

无。

4.甲方的职责与权限

4.1生产部负责外包供应商的生产管理工作。

4.2生产部负责外包供应商计划下达、物料工具领用等收发管理考核工作。

4.3品质部负责外包供应商质量、安全管理考核工作。

4.4工艺部负责外包供应商过程标准的管理及考核工作：

4.4.1项目生产前需对产品进行工艺分析，负责新产品设计结构和产品图纸的工艺性审查，提出具体保证制造质量的措施；

4.4.2  完成新项目的生产台车布局方案设计、模具方案设计、工装模具设计、PC配件加工设计、库存堆码方案设计、装车方案设计。

4.4.3 对新产品需进行试样生产，经过评审后修改和完善工艺方案。

4.4.4 根据前期验证结果，会同外包单位相关人员召开项目推进会，介绍项目情况，进度要求，模具配置，产线布局和工艺要求。

4.4.5负责设计和完善工艺路线(工艺方案)、开展工艺方案项目的不断改进（包括材料工艺和制造工艺），实现生产成本的降低和促进工业化水平的提高

4.4.6对生产现场的工艺纪律进行监督检查；

4.5设备部负责外包供应商设备管理考核工作。

4.6外包供应商生产的产品必须符合相关法律法规、标准、图纸等技术文件。

4.7外包供应商生产的产品必须符合最新的图纸标准。当外包供应商对产品的标准、要求有异议或疑问时，正式生产前必须和工艺技术人员进行确认取得一致，否则由此而产生的不合格及其相关损失由外包供应商负担。

4.8外包供应商必须提供直接与我司接口的质量管理人员含检验员，质量工程师，生产管理及技术人员名录，并在人员更换人员时及时与我司进行确认。

5.定义

无。

6. 工作内容

6.1资材管理

6.1.1管理办法

6.1.1.1严格按计划要求进行生产（含组模计划及生产计划）:每日需主动反馈影响计划的异常因素，非我司原因又不主动反馈造成当日计划未完成的，按2000元/天金额处罚

6.1.1.2生产、工序自检记录填写准确:已上交记录要更改的100元/项，否则按实际损失索赔，多做（虚报产量、未经甲方同意超过计划生产）按构件实际价值处罚并负责处理，少做造成影响供货的，按公司实际损失金额处罚，

6.1.1.3生产记录提交及时:每日10点准时提交前一天生产数据，否则按200元/天/线金额处罚，超过两日未上交的当日对应产量不再计量计价。

6.1.1.4生产记录填写规范:生产记录按要求规范填写，否则上交时按50元/项金额处罚

6.1.1.5辅料用料控制:生产时应按工艺定额用量进行用料，用料超出工艺定额又不主动反馈异常原因的，按超用料实际价值2倍金额处罚

6.1.1.6钢筋用料控制:缺少、超出已打包构件用量又不主动反馈异常导致补料的，按补料实际价值2倍金额处罚

6.1.1.7成品堆放有序:负责生产的各项目成品需按要求堆码并放置至指定地点，否则按500元/垛处罚

6.1.1.8成品记录准确,发货快速:需准确贴放构件标签，如出现发货时5分钟内找不到，按50元/块金额处罚

6.1.1.9构件标识清晰准确:到工地发现构件标识与实物不符的，按错误件数*实际构件价值+1次运输费用金额处罚，在厂内发现的，按错误件数*实际构件价值金额处罚

6.1.1.10严格按工厂领料时间及制度执行，当天下午领用第二天所需物料，出现加急领料否则对应产线停工待料的，按50元/次金额处罚

6.1.1.11成品发货种类、数量需确保准确：工地反馈到场构件实物种类及数量与发货单不符，导致退回的，按当次运输费用金额2倍处罚，需紧急补发的，按当次运输费用金额处罚

6.2工艺管理

6.2.1 外包单位需明确工艺对接责任人；对内实行谁管理、谁负责，谁实施、谁负责。

6.2.2 严格按照工艺要求排布台车，使用相符的材料，未经允许不得私自裁切，拼焊，代用；否则对损耗的材料处以2倍实际价值的罚金，造成构件不合格、不符合项目要求的，按构件实际销售价格处罚。

6.2.3 生产的成品按照堆码顺序依次堆放在指定的区域，并做好产品标识，严禁乱堆乱放；否则按照500元/垛处罚。

6.2.4 对生产过程中出现的问题及时反馈，不得随意改变工艺要求；如私自操作造成质量问题的按照质量管理规定做相应的处罚。

6.2.5确保产品质量、提高劳动生产率，节约材料和能源消耗；对于超出定额的处以2倍物料价格的罚金。

6.3生产管理

6.3.1 现场5S管理

6.3.1.1地面清洁卫生管理

外包供应商在生产作业过程中需严格按照我司生产现场5S管理制度执行，每天上午10:00时，下午15:00时及当天停产后对现场 “ 5S”进行检查。外包单位需派负责人跟随一起检查，对检查结果必须签字确认。

6.3.1.1地面清洁卫生管理

确保产线清洁卫生的落实与执行，对产线卫生责任区域有烟头或其它垃圾、杂物（木方、油漆桶、计划外钢筋等）以及垃圾桶未及时清理倒放考核现金200元/次；地面有砼渣、污水、灰尘未及时清洁考核现金200元/次。

6.3.1.2 标识、标定管理

按照生产现场目视化管理标准与要求，外包供应商需对产线所有存放的物料、文件、看板等作好统一规范的标识、标定管理。对产线原材料、半成品、成品、辅料、文件资料、看板等标识不清晰或随意写画考核20元/次。

6.3.1.3 生产设备管理

外包供应商在生产过程中需严格按照我司设备管理制度规定执行，违犯设备操作规程及要求的，按本规定设备管理中规定的相关条款进行考核或处罚；

6.3.1.4 工装夹具、物料、个人物品管理。

外包供应商在生产作业过程中需严格按照我司生产现场5S管理制度中整理、整顿之原则执行，对产线工具未摆放整齐、规范考核20元/次；物料有占道或未经生产主管同意压线考核20元/次；工装未摆放整齐或随地乱放考核20元/次；各种辅料没有按定置要求考核20元/次；个人用品、安全帽等未按指定点存放考核20元/次。

6.4设备管理

6.4.1设备操作人员必需定员定岗，发现未定员定岗罚款100元/次；

6.4.2设备操作人员必需经过培训上岗，未经培训操作设备罚款100元/次；

6.4.3设备操作人员在设备运行过程中不能脱岗，需观察设备运行状况，出现异常或故障及时紧急停机，立即通知设备维修人员处理，并保留现场以便设备维修人员判断故障原因，发现是脱岗原因造成设备损坏或故意破坏现场需按照设备修复价值两倍处罚；

6.4.4设备操作人员不能违规操作设备，如发现违规操作设备导致设备损坏需按照设备修复价值两倍处罚；

6.4.5按照设备日常保养记录表保养设备并记录，协助设备维修人员定期维护保养设备，协助设备维修人员维修设备，发现未执行罚款100元/次；

6.4.6设备故障需填写《设备故障维修通知单》。

6.4.7 因未及时清理布料机、错误操作布振养设备，造成设备异常，影响生产的按2000元/次处罚。

6.5质量管理

6.5.1一般规定

6.5.1.1外包供应商为我司生产的产品必须符合技术质量标准要求，应确保100%合格，并保证我司产品的正常运行（包括安全、性能、可靠性、装配、外观、等符合我司要求）。发现任一不符合项，则产品即定义为不合格品，判定依据主要为国标、行标、企标、地方标准、图纸及技术规范等。

6.5.1.2在双方约定的期间内，如发生任何属于产品质量方面的问题，外包供应商应负责保修、包换、包退，并承担因产品质量问题而发生的一切费用，以及补偿我司为解决相应质量问题而发生的一切费用。

6.5.1.3外包供应商与我司双方不再签订协议或发生业务往来，外包供应商需预留至少一个月的百分之十作为质保期内的质保金，如无其他异常情况，当质保期结束后将质保金归还。

6.5.1.4如外包供应商需将任何供货产品向第三方分包，或需向第三方采购任何主要部件，必须事先征得我司的书面同意。任何情况下，外包供应商均须就次级供应商或分包方所供货物的质量承担全部责任。

6.5.1.5外包供应商应配合我司质量人员对外包供应商日常质量控制的巡检和验证；我司质量人员在外包供应商现场的验证，不能免除外包供应商仍须提供合格产品的质量责任。

6.5.1.6外包供应商应严格按我司要求执行自检、复检、巡检、全检、隐蔽资料、不合格登记反馈、成品检验相关记录等工作内容，对执行不良的按50-100元进行处罚，每增加一次翻倍递增进行处罚（以月度为计算周期）。

6.5.1.7我司由于自身理由,有必要对向外包供应商生产的产品实施各项变更时，须提前书面通知外包供应商,双方在协商的基础上实行变更。

6.5.1.8外包供应商须从我司的授权部门获取有效的技术、质量及生产等文件或信息，若外包供应商由于非有效文件或信息而造成我司的质量问题或损失，需完全负责。

6.5.1.9外包供应商必须按我司要求配置相关品管人员（要求时），并按我司规定实施品管职责，未按我司规定履行，我司有权视视情节严重性对外包供应商进行100-500元处罚。

6.5.2过程不合格品的管理

6.5.2.1被我司判定的不合格品、我司有权决定不合格品的处理方式，如返工、退货、报废、挑选使用，但外包供应商必须承担由此造成的所有费用（具体费用按我司核算为准）。如我司要求让步接受处理，让步处罚金额视情节严重性按200-500元/次进行处理。返工返修限时完成，逾期按100-500元/次处罚。

6.5.2.2外包供应商生产的产品被我司判定不合格的产品没有按要求采取有效措施就入库成品发货，一旦发现每次处以2000的处罚。

6.5.2.3我司在浇捣前（报检后）发现的产品质量问题，按每次50元/单个问题，对外包供应商进行质量处罚, 我司在成品（报检后）发现的产品质量问题，按每次100元对外包供应商进行质量处罚,未报检100-200元/次处罚。

6.5.3工地（客户）反馈不合格品管理

6.5.3.1对于工地反馈因外包供应商导致的不合格品，我司要求外包供应商派员至工地共同解决问题的，外包供应商必须按时派员到场；否则我司将有权根据外包供应商的态度及事件的后果对外包供应商处以最高1000元的罚款。若最后经我司确认不是外包供应商责任的,我司将承担外包供应商相关直接费用。

6.5.3.2外包供应商产品在正常使用过程中出现质量问题，或发现隐藏有瑕疵，或引起安全事故，或不符合国家标准等等，并承担由此而带来的相关损失费用。

6.5.4质量考核。

6.5.4.1外包供应商生产的产品质量不合格，我司根据情况需要让外包供应商进行质量改进，包括定期提交改进报告，外包供应商须全力配合改进工作。对于生产的产品质量连续重复不合格或者无改进意愿、改进没有效果、重复性问题得不到控制的，我司可暂缓支付当月货款，直到问题解决后支付。

6.5.4.2我司针对外包供应商的质量处罚，外包供应商三个月内无相同质量问题发生，可向我司申请全额退还扣款。

6.5.4.3我司发出的质量改进要求，要求外包供应商两个工作日内将整改结果反馈给我司，具体日期要求发出确定的日期为准。如超过期限未回复的。第一次处予50元的罚款；第二次处于100元的罚款（依次类推）

6.5.5 质量赔偿

6.5.5.1依据本协议所做出的处罚额度不一致时,以最高处罚额度为准,若已做出处罚行为时,可减去相应的处罚额度。

6.5.5.2所有涉及供应商的质量赔偿和处罚，以《质量索赔处罚通知单》发出，供应商须在收到索赔后的48小时内做出书面回复，如无回复则视为认同。我司有权从应付给乙方的货款中直接予以扣除。

6.6安全管理

6.6.1具体责任

6.6.1.1接受甲方管理人员的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，并对作业过程中的自身安全负责。

6.6.1.2乙方应配备专职安全管理人员负责用工人员安全管理、作业现场安全等具体工作。

6.6.1.3乙方负责人应根据甲方的安全作业要求组织好所管辖人员安全防范措施。

6.6.1.4人员进场时，及时告知甲方安全管理人员，在进行相关培训和交底后方能进入现场作业，由于未告知甲方而私自入场作业造成的相关事故由乙方负全责。

6.6.1.5不得录用无身份证件的人员和童工。

6.6.1.6乙方自带的劳动保护用品及机具、设备，应使用合格产品，一律禁止使用假冒伪劣产品和不合格的设备设施或国家明令禁止的设备。

6.6.1.7乙方必须指定专人负责操作行车和横移车、气瓶等重要设备。行车、横移车操作人员必须培训合格后方可上岗。气瓶操作人员必须有特种作业资格证，并严格遵守操作规程。设备操作必须定人定岗，其他人员严禁操作。乙方因违章操作造成设备损坏或安全事故由乙方承担全部责任。

6.6.1.8承包单位作业人员在作业中必须遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。作业中如因乙方作业人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方自行负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。

6.6.2罚则

6.6.2.1乙方人员进入生产区域未戴安全帽的罚款50元/次，未系好下颚带的罚款20元/次；作业时，未按要求佩戴安全带、保险绳等劳动防护用品的，罚款50—100元/次。

6.6.2.2乙方人员在车间内违规停放自行车、摩托车、电瓶车和私家汽车的，处罚100元/次。

6.6.2.3乙方作业人员未在安全质量部备案私自进入现场作业的，责令停止作业，并处500元/人的经济处罚。

6.6.2.4乙方人员在公司生产区域内严禁吸烟，违者罚款每人100元/次。

6.6.2.5乙方人员上班期间严禁饮酒，违者罚款500元/次。

6.6.2.6乙方人员工作期间打架斗殴的，按情节轻重处罚相关责任人员200—1000元/次，造成人员伤害的，由责任人员赔偿受害人员医疗费用。

6.6.2.7乙方人员违规动用非本职岗位机电设备的，处罚200元/次，因违规造成设备损坏或者人员伤害事故的，按照实际损失金额赔偿。

6.6.2.8乙方未按照要求配备安全管理人员的，暂停乙方劳务资格，待配备合格安全管理人员后方可作业，并处乙方1000元罚款。

6.6.2.9乙方人员有偷盗行为的，立即取消行为人劳务工资格，处罚200—1000元/次，未追回被盗物品的，由行为人照价赔偿。

6.6.2.10乙方人员不听从甲方管理人员劝阻，违章蛮干的，取消其劳务工资格，并按照情节轻重处罚200—1000元。

6.6.2.11乙方人员未按安全线路行走，违章跨越台车之间隔离带的，处罚100元/次。

6.6.2.12乙方安全管理人员履职不到位，未按照公司正常上下班时间进行安全管理，处罚200元/次。对公司检查发现的隐患未及时处理的，处罚50—200元/次。

6.6.2.13乙方吊装人员未对吊具、索具检查，存在安全隐患未经排除就吊装作业的，处罚责任人员50—200元/次。

6.6.2.14乙方人员私拉乱接电源线，违规使用大功率电器设备，处罚责任人员50—200元/次。

6.6.2.15乙方人员违规用火的，处罚责任人员50—200元/次。

6.6.2.16乙方人员随意倾倒垃圾和建渣的，处罚责任人员50—200元/次。

6.6.2.17乙方人员当班生产完成未对杂物、垃圾进行清理，作业环境脏乱差的，处罚责任人员50元/次。

6.6.2.18乙方人员当班下班前未对设备断电的，处罚最后离开人员100元/次。

6.6.2.19其它违规违章行为由甲方安全质量部根据公司相关制度和规定讨论决定处罚措施。

6.6.2.20凡违反上述规定的，公司有权责令停止作业，并对其进行安全教育或者处罚，构成犯罪的，移交司法部门处理。

6.6.2.21以上规定由甲方安全质量部最终解释。未尽事宜由双方共同协商解决。

7.流程图

无

8. 表单记录

8.1《劳务外包考核标准评分表》

8.2《交底签到表》

8.3《员工日常考核申报表》

9.引用

9.1 《设备故障维修通知单》

9.2 《设备日保养记录表》

9.3 《质量索赔处罚通知单》